## Slide 1: Időjárás állomás gsm kapcsolattal
Projekt 1 Félévvégi bemutató

## Slide 2: Tervezett funkciók
Autonóm működés
Szélsebesség és szélirány mérés
Csapadékmennyiség mérés
Páratartalom és hőmérséklet mérés
Légnyomás és fényerősség mérés
RS-485 kapcsolat PC felé
GPRS adatkapcsolat FTP szerver felé-> webes megjelenítés
Adatok METAR formátumú megjelenítése
Loggolás

## Slide 3: Logikai terv
MCU
GSM modul (SIM900)
SIM kártya
Széladatgyűjtő
RS-485 illesztő
Páratartalom és hőmérséklet szenzor
Szélirány
Kanalas sebességmérő
Légnyomás-szenzor
Fényerő szenzor
Akkumulátor
Töltő/tápegység
Napelem
Piros – I2C kommunikáció
Zöld – Soros adatátvitel
Lila – 1-wire
Fehér – Analóg/egyéb

## Slide 4: Fizikai rendzserterv

## Slide 5: MCU
PIC18F25k22
Órajel frekvencia: 64Mhz (4x PLL) jelenleg 16Mhz
Programmemória: 32kByte
SRAM:1536Byte
Fontosabb perifériák
  2db EUSART
  2db MSSP -> I2C SPI
  19ch 10bites ADC

## Slide 6: Páratartalom szenzor
DHT22
One-wire jellegű kommunikáció
Mérési bizonytalanság: +-5%

## Slide 7: Légnyomás szenzor
Bosch BMP 180
Mérési bizonytalanság +-0.12hPa
Modulszerűen beépítve

## Slide 8: RS-485 kommunikáció
PC-vel való kapcsolattartásra/hibakeresésre
Baud-rate: 19200
8N1
Hibadetektálás és javítás nem szükséges
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
R/W | ID(6-127)
1 | REGISTER SELECT
START | CONTROL1 | CONTROL2 | DATA 0 | DATA n | STOP
Keret és a vezérlőbájtok felépítése:
START bájt:
STOP bájt:
ACK bájt:
CONTROL bájt 1:
CONTROL bájt 2:
Keret felépítése:

## Slide 9: Szélirány mérése
Kicsi mechanikai ellenállás szükséges->Mechanikus enkóderek
Megvalósítás:Mágneses abszolút szöghelyzet-érzékelővel
Hall-effektus
AMS AS5040 „10bites” PWM kimenet, de sok más interfész is
Neodímium mágnes

## Slide 10: Szélsebesség mérése
Széliránymérővel egy egységben, egymáshoz képest vertikálisan elhelyezve
Mágnes és egy reed switch segítségével fordulatszámot mérve
Hall switch túl sokat fogyaszt(4-5mA)

## Slide 11: Széladatgyűjtő egység
PIC12F1822
Belső OSC
HW I2C
PWM
Pin Interrupt
Mindezt 8 lábon->kicsi a hely
Alumínium csőváz

## Slide 12: Fizikai modell

## Slide 13: Központi egység

## Slide 14: Következő feladatok
Adatgyűjtés módjának megválasztása/kikísérletezése
FTP kommunikáció
PC-s szoftver RS-485-ös kapcsolathoz
Széladatgyűjtő végleges mechanikája
Csapadékmennyiség mérő megépítése, lekezelése
Mikrovezérlő nagyobbra cserélése

## Slide 15: Projekt során elkövetett hibák
Nyáktervezési hibák -> alkatrészek túl közel vannak, MCU lábak „elnézése”
Mechanikai munka sok
Ne akarjuk feltalálni a meleg vizet (páka, szenzor)

## Slide 16: Köszönöm a figyelmet!